## Slide 1: BALANCEAMENTO DE TRÊS PONTOS

## Slide 2
PRIMEIRO PASSO
No rotor a balancear faz-se uma divisão de 3 posições angulares. A forma mais fácil é dividi-lo em 120°.
1
3
2

## Slide 3
SEGUNDO PASSO
Serão feitas 4 medições:
  sem nenhuma massa de teste;
  com a massa de teste na posição 1.
  com a massa de teste na posição 2.
  com a massa de teste na posição 3.

## Slide 4
PRIMEIRA MEDIÇÃO
A primeira medida é a vibração original(Vo), sem nenhuma massa de teste. Sendo Vo = 8, desenha-se um círculo de raio 8 ou em outra escala proporcional, por exemplo 4 ou 2.
Vo = raio(r)
r = 8
0°
120°
240°

## Slide 5: SEGUNDA MEDIÇÃO
Com uma massa de teste Mt = 4,5g colocada na posição 1 – 0º. A vibração passou para V1 = 11,05.
Mt = massa de teste
0°
240°
120°

## Slide 6: TERCEIRA MEDIÇÃO
Retira-se a massa de teste Mt da posição 1 e coloca-se na posição 2 – 120°. A vibração passou para V2 = 3,82.
0°
240°
120°
Mt = massa de teste

## Slide 7: QUARTA MEDIÇÃO
Retira-se a massa de teste Mt da posição 2 e coloca-se na posição 3 – 240°. A vibração passou para V3 = 15,09.
0°
240°
120°
Mt = massa de teste

## Slide 8: TERCEIRO PASSO
Com essas medições, volta-se ao gráfico e traça-se 3 arcos de circulo.
  Com centro em 1, traça-se um arco de raio V1 = 11,05.
0°
120°
240°
1
2
3
r = V1

## Slide 9: QUARTO PASSO
  Com centro em 2, traça-se um arco de raio V2 = 3,82 .
0°
120°
240°
1
3
2
r = V2

## Slide 10: QUARTO PASSO
  Com centro em 3, traça-se um arco de raio V3 = 15,09 .
0°
120°
240°
1
3
2
r = V3

## Slide 11: CONCLUSÃO
Do centro do circulo O até a intersecção P, neste sentido, tem-se a direção de colocação da massa de correção. Sendo o trecho OP menor que o raio r a Mc será maior que a Mt. Se OP fosse maior que o raio a Mc seria menor que a Mt.
0°
120°
240°
1
3
2
O
Mc = Mt x Vo
OP
Mt = massa de teste
Mc = massa de correção
OP = origem - intersecção
P
Vo = vibração original